## Slide 1
neftali.villar@cftsagustin.cl
Neftalí Villar Hernández
Repaso
Módulo 0
CFT San Agustín - Año 2023
TNS AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL
ÁREA TECNOLÓGICA

## Slide 2
AE - Contenido
Antes de comenzar…
Hoy veremos:
  REPASO
¿Qué aprendimos hoy?
Desafío final

## Slide 3
AE - Contenido
Contenidos
Contenido tal cual al plan:
Máquinas de AC
Analizar los principales sistemas de redes y Comunicación de datos industrial.
Determinar las características de una red Ethernet TCP/IP, basados en topología, normas y protocolos.
“
AE 1 – AE 2

## Slide 4
¿Qué recuerdan de lo previamente revisado?
Antes de comenzar…
Antes de comenzar…

## Slide 5
Tema 2
Máquinas de corriente alterna

## Slide 6
Tipos de redes

## Slide 7
Tipologías de cableado

## Slide 8
Tipos de comunicacion
Entre los puntos de la red la comunicación puede ser:
  Simplex: Transmisión en un solo sentido
  Semi-dúplex o Half-dúplex: Transmisión en ambos sentidos, pero no a la misma vez
  Dúplex o full-dúplex: Transmisión simultánea en ambos sentidos

## Slide 9
Internetworking
Se denomina así a la interconexión de redes diferentes
Las redes pueden diferir en tecnología o en tipo También pueden diferir en el protocolo utilizado.
Los dispositivos que permiten la interconexión de redes diversas son:
Repetidores y amplificadores Puentes (Bridges)
Routers y Conmutadores (Switches)
Encaminadores de nivel de transporte o aplicación (Gateways)

## Slide 10
Modelo OSI
El modelo OSI se creó entre 1977 y 1983 para estandarizar la operación de los sistemas. Este modelo cuenta con 7 capas y son las siguientes:
Capa física (1): Son los medios por donde se transmiten los datos.
Capa de enlace (2): Es la que provee el control de la capa física, son los drivers del dispositivo de comunicaciones.
Capa de red (3): Entrega la información por donde deben seguir los datos.
Capa de transporte (4): Verifica que los datos de muevan correctamente
Capa de sesión (5): Sincroniza el intercambio de datos entre las diferentes capas
Capa de presentación (6): Convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación.
Capa de aplicación (7): Es la interfaz que ve el usuario.

## Slide 11
Modelo OSI

## Slide 12
Medios de propagación físico
Métodos guiados
  Cables metálicos: coaxial, pares, trenzados
  Cables de fibra óptica: monomodo y binodo
Métodos no guiados
  Infrarrojos
  Enlaces de raDio
  Enlaces vía satélite

## Slide 13
Transmisión de señales
En la transmisión de datos pueden ocurrir los siguiente problemas:
Atenuación:
  Calor en el cable (Es menor mientras más angosto es)
  Emisión electromagnética en el ambiente (Es menor si el cable es apantallado)
  Alta frecuencia de la señal
Desfase:
  Variaciones en la frecuencia de la señal
  Externa por cables no apantallados
  Señales paralelas (Crosstalk)

## Slide 14
Crosstalk

## Slide 15
Reducción de crosstalk

## Slide 16
Tipos de cables
Coaxial:
  Tienes menor atenuación e interferencia. La impedancia es de 50 o 75 ohm
  50 ohm se usa en redes locales de Ethernet
  75 ohm se usa en redes CATV o en una WAN

## Slide 17
Tipos de cables trenzados
Cable Trenzado
  Se usa en sistemas telefónicas y e internet
  Los pares van trenzados para disminuir la interferencia
  Según el apantallamiento puede ser: UTP – STP - FTP

## Slide 18
Tipos de cables
Fibra óptica:
  Transmisión simplex y dúplex
  Puede usar Led, de bajo alcance o laser de largo alcance
  Puede ser monomodo y multimodo

## Slide 19
Buses de campo
Los buses de campo son sistemas creados para facilitar una comunicación confiable en la industria en tiempo real. Existen buses de campo basados en Ethernet y otro tradicionales, entre los tradicionales se encuentran:
Profibus
DeviceNet
CANopen
Entre los basados en Ethernet se pueden encontrar:
Ethernet industrial (Ethernet/IP)
Profinet
Modbus TCP

## Slide 20
Ethernet
Una red Ethernet es aquella que usa diferentes topologías para enviar datos por medio de una LAN o una WAN. Los dispositivos conectados a esta envían datos por medio de paquetes a través de cables etehrnet. Las características de una red incluyen lo siguiente:
  Topología
  Velocidad
  Medio de transmisión
  Protocolo
  Direcciones MAC
  Switches

## Slide 21
Ethernet
Para aplicar la red en un proyecto en la industria es necesario conocer las siguientes condiciones:
  Ambientales
  Seguridad
  Dispositivos necesarios y ubicación
  Datos de los dispositivos a conectar

## Slide 22
Protocolo IP
El protocolo IP (IPv4) es un protocolo de comunicación utilizado en el envío y enrutamiento de datos en internet y otro tipo de redes
  Cada host en Internet tiene una dirección IP única.
  Las direcciones IP tienen una longitud de 4 bytes (32 bits) y se suelen representar como cuatro enteros (base 10) separados por puntos. Ej.: 147.156.135.22.
  En principio cada uno de los cuatro bytes puede tener cualquier valor entre 0 y 255.
  Existen direcciones reservadas.
Las direcciones IP tienen dos partes, la parte red y host
  La longitud de cada parte se indica mediante una máscara.
  La máscara tiene también una longitud de 32 bits y está formada por un conjunto de unos y ceros.
  Al realizar un and lógico entre la dirección IP y la mascará se obtiene la RED asociada a la IP.
  La máscara también se representa por cuatro números decimales, y no esta especificada en los paquetes IP. Esta solo se especifica al configurar rutas o interfaces

## Slide 23
Dirección IP y Máscara
Cuando asignamos dirección IP a una tarjeta de red (Interfaz) le tenemos que indicar la máscara que estamos utilizando. Ejemplo:
Dirección:
Máscara:
11111111
11111111
11111111
00000000
255
0
255
255
. . .
Parte red: 152.74.21 Parte host: 22
152
22
74
21
. . .
En binario:
Red con 256 direcciones, desde 152.74.21.0 hasta 152.74.21.255
Parte host a ceros
Parte host a unos

## Slide 24
Protocolo TCP
El protocolo TCP se usa para transportar datos de forma confiable, este se preocupa de enviar los datos solo cuando la conexión entre los dos dispositivos se ha realizado. Este tipo de protocolo proporciona procedimientos de detección de errores extensos, como determinar el periodo de tiempo de espera de la conexión, proporcionar un campo de suma de comprobación y recibir y enviar reconocimientos, además reenvía los paquetes perdidos.

## Slide 25
Pausa
Hagamos un resumen

## Slide 26
Ejercicio
Buscar un ejemplo de sistema combinacional y un ejemplo de sistema secuencial

## Slide 27
Desafío final
Te invitamos a resolver las siguientes interrogantes:
Notes: *Ticket de salida: ¿que puedo hacer con lo que tengo, para los aprendizajes? (H5P)

## Slide 28
¡Nos
Vemos!
See you!
Na wè!
À plus!
Pewayu may
Este documento utiliza de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres